## Slide 1
Ω
必修第三册 · 电路及其应用 · 专题强化
电阻的测量
伏安法之外的五种特殊方法
1 等效替代法
2 安安法
3 伏伏法
4 半偏法
5 电桥法
授课大纲 · 方法原理与电路设计

## Slide 2
为什么需要特殊方法？
伏安法并不总是可行 —— 有时缺少量程合适的电表，有时待测电阻本身就是电表。五种方法各有分工：
1
等效替代法
用电阻箱“顶替”Rx，示数不变即等效
无系统误差
2
安安法
两块电流表配合，内阻已知的 A₁ 兼当电压表
只有电流表时
3
伏伏法
两块电压表配合，内阻已知的 V₁ 兼当电流表
只有电压表时
4
半偏法
满偏 → 半偏，直接读出电表自身内阻
测电表内阻
5
电桥法
调节平衡使 G 示数为零，“零示法”测量
精度高
本节课依次讲解每种方法的电路、操作与误差。

## Slide 3
1
等效替代法 用电阻箱替换待测电阻
电阻的测量
核心思想
用电阻箱 R0 替换 Rx，保持电路其他部分不变；
若电表示数相同（作用等效），则 Rx = R0。
两种常见形式
电流替代：滑片不动，S2 由 a 切到 b，调 R0 使毫安表示数仍为 I
电压替代：滑片不动，切换 S2，调 R0 使电压表示数不变
读数：电阻箱示数即为 Rx
不涉及电表内阻 → 无系统误差
电流替代
电压替代

## Slide 4
2
安安法 电流表差值法
电阻的测量
适用场景与条件
没有合适的电压表，只有两块电流表；
A2 量程需大于 A1，且搭配合适。
关键技巧
内阻 r1 已知的 A1 相当于电压表：U = I1(r1+R0)
原理（并联部分电压相等）
电路甲：I1(r1+R0) = (I2−I1)Rx
电路乙：I1(r1+Rx) = (I2−I1)R0
由甲解出 Rx = I1(r1+R0)/(I2−I1)
电路甲
电路乙

## Slide 5
3
伏伏法 电压表差值法
电阻的测量
适用场景与条件
没有合适的电流表，只有两块电压表；
V2 量程需大于 V1，且搭配合适。
关键技巧
内阻 r1 已知的 V1 相当于电流表：I = U1/r1
原理
电路甲：流过 Rx 的电流为 U1/r1，故 Rx = (U2−U1)r1/U1
电路乙：干路电流 I = U1/r1 + U1/R0，故 Rx = (U2−U1)/I
电压表当电流表用 —— 设计电路的常用技巧
电路甲
电路乙

## Slide 6
4
半偏法（一）测电流表内阻
电阻的测量
实验步骤
① 断开 S2，闭合 S1，调 R1 使电流计满偏 Im
② 保持 R1 不动，闭合 S2，调电阻箱 R2 使 G 半偏 Im/2
③ R2 与 G 并联且分得另一半电流 → rg = R2
实验条件
R1 ≫ rg，保证闭合 S2 前后干路电流近似不变
误差分析
闭合 S2 后总电阻变小，干路电流略增大，
流过 R2 的电流大于 Im/2 → R2 略小于 rg
测量值 rg测 = R2 < rg （偏小）
半偏法测电流计内阻

## Slide 7
4
半偏法（二）测电压表内阻
电阻的测量
实验步骤
① 电阻箱 R2 调为零，闭合 S，调分压 R1 使电压表满偏 Um
② 保持滑片不动，调大 R2 使电压表半偏 Um/2
③ R2 与电压表串联且分得另一半电压 → RV = R2
实验条件
R1 ≪ RV，保证支路两端电压近似不变
误差分析
R2 调大后支路总电阻增大，分得的总电压大于 Um，
R2 分得电压大于 Um/2 → R2 略大于 RV
测量值 RV测 = R2 > RV （偏大）
半偏法测电压表内阻

## Slide 8
5
电桥法 惠斯通电桥 · 零示法
电阻的测量
平衡操作
闭合开关，调节电阻箱 R3，使灵敏电流计 G 示数为零；
此时 A、B 两点电势相等 —— 电桥平衡。
平衡条件推导
G 无电流 → R1、R2 串联，R3、Rx 串联
U(R1)=U(R3)=U1，U(R2)=U(Rx)=U2
由欧姆定律：U1/R1 = U2/R2，U1/R3 = U2/Rx
两式相除 → R1Rx = R2R3（对角乘积相等）
方法特点
零示法：只判断“有无电流”，不依赖 G 的读数精度，测量精确
待测电阻 Rx = R2R3 / R1
惠斯通电桥

## Slide 9
方法对比 · 一页总览
方法 | 电路特征 | 关键结论 | 系统误差
等效替代法 | 电阻箱 + 单刀双掷开关，示数不变 | Rx = R0 | 无
安安法 | 内阻已知的 A1 兼当电压表 | I1(r1+R0) = (I2−I1)Rx | 无
伏伏法 | 内阻已知的 V1 兼当电流表 | I = U1/r1，Rx = (U2−U1)r1/U1 | 无
半偏法（电流表） | 并联电阻箱分流，R1 ≫ rg | rg = R2 | 偏小
半偏法（电压表） | 串联电阻箱分压，R1 ≪ RV | RV = R2 | 偏大
电桥法 | 调平衡，G 示数为零（零示法） | R1Rx = R2R3 | 无
选择思路：看器材（有什么表）→ 看对象（定值电阻还是电表内阻）→ 看精度要求（电桥最精确）