## Slide 1: 串联电路和并联电路
滑动变阻器的两种接法

## Slide 5: 串联电路

## Slide 6: 并联电路

## Slide 8
1. 滑动变阻器两种接法的比较
 | 限流式接法 | 分压式接法
电路图 （电源电 压为U） |  | 
滑动变阻 器接线的 特点 | 连接变阻器的导线分别接金属杆一端和电阻丝一端的接线柱。（图中变阻器Pb部分被短路，不起作用） | 连接变阻器的导线分别接金属杆一 端和电阻丝的两端接线柱。（图中 变阻器Pa、Pb部分都起作用，从变 阻器上分出一部分电压加到待测电 阻上）
滑动变阻器的两种接法

## Slide 9
 | 限流式接法 | 分压式接法
闭合开关前 滑片位置 | 应在最右端，即保证滑动变阻器接 入电路中的阻值最大 | 应在最左端，即开始时 R两端电压为零
通过R的电 流范围 | ～ | 0～
R两端的电 压范围 | U～U | 0～U
优点 | 电路连接简单，耗电少 | R的电压调节范围大
 | 限流式接法 | 分压式接法
闭合开关前 滑片位置 | 应在最右端，即保证滑动变阻器接 入电路中的阻值最大 | 应在最左端，即开始时 R两端电压为零
通过R的电 流范围 |  | 
R两端的电 压范围 |  | 0～U
优点 | 电路连接简单，耗电少 | R的电压调节范围大

## Slide 10
2. 两种接法的选择
（1）必须采用分压式接法的几种情况
①要求电压表能从零开始读数，要求电压（电流）测量范围尽可能大；
②当待测电阻R≫R0（滑动变阻器的最大阻值）时（限流式接法滑动变阻器 几乎不起作用）；
③若采用限流式接法，即使滑动变阻器以最大阻值接入电路时的最小电流 仍超过电路中电表、用电器允许的最大电流。
（2）除了（1）中的三种情况外，一般应优先采用限流式接法，因为限流 式接法电路简单，能耗低。

## Slide 11
【典例】 如图所示，已知滑动变阻器R1的最大阻值是200 Ω，定值电阻R2＝300 Ω，A、B两端电压U＝8 V。
（1）当S断开时，滑动变阻器属于什么接法？移动滑片P，求出R2两端电压的变化范围；
答案：限流式接法 4.8～8 V
解析： S断开时，滑动变阻器为限流式接法，R1的滑片P以上部分接入电路 中，当滑片P在最上端时，R1接入电路的电阻为零，R2两端的电压最大为8 V，当滑片P在最下端时，R1与R2串联，此时R2两端的电压最小为UR2＝ UAB＝4.8 V，所以R2两端电压的变化范围为4.8～8 V。

## Slide 12
（2）当S闭合时，滑动变阻器属于什么接法？移动滑片P，求出R2两端电 压的变化范围。
答案：分压式接法 0～8 V
解析：当S闭合时，滑动变阻器为分压式接法，当滑片P在最下端时，R2两 端电压为0，当滑片P在最上端时，R2两端的电压最大为8 V，所以R2两端电 压的变化范围为0～8 V。

## Slide 13
【例3】 （串、并联电路的分析与计算）如图所示的a、d电路中，R1＝8 Ω，R2＝4 Ω，R3＝6 Ω，R4＝3 Ω。
（1）求电路中的总电阻。
（2）加在电路两端的电压U＝42 V时，通过每个电阻的电流是多少？
解题指导：（1）首先要明确各电阻的串、并联关系；
（2）再结合串、并联电路的特点及电流、电压分配规律和欧姆定律列式 计算。
答案：（1）14 Ω （2）I1＝I2＝3 A I3＝1 A I4＝2 A