## Slide 1
第2课时 电压表和电流表的电路结构

## Slide 2
01
PART
知识点
电压表和电流表的电路结构

## Slide 3
情境：如图所示，小量程电流表的满偏电流Ig＝10 mA、Rg＝50 Ω。
问题：（1）小量程电流表的指针满偏时两端的电压Ug多大？能用它直接 测量较大的电压吗？
提示：Ug＝IgRg＝0.5 V，不能。
（2）小量程电流表的满偏电流Ig＝10 mA，能用它直接测量较大的电 流吗？
提示：不能。

## Slide 4
1. 小量程电流表G（表头）的三个参量

## Slide 5
2. 电表改装原理
（1）表头改装成电压表：将表头 联一个较 电阻，该电阻常 被叫作 电阻，如图甲所示。
（2）表头改装成电流表：将表头 联一个较 电阻，该电阻常 被叫作 电阻，如图乙所示。
串
大
分压
并
小
分流

## Slide 6
【易错辨析】
（1）把小量程的电流表改装成大量程的电流表后表头的三个参量Ug、Ig、 Rg都变大了。 （ × ）
（2）小量程的电流表串联的分压电阻越大，改装后电压表的量程越大。 （ √ ）
（3）小量程的电流表并联的分流电阻越大，改装后电压表的量程越大。 （ × ）
×
√
×

## Slide 7
表头改装成电压表、电流表的比较
项目 | 改装成电压表 | 改装成电流表
内部电路 |  | 

## Slide 8
项目 | 改装成电压表 | 改装成电流表
改装原理 | 串联分压 | 并联分流
改装后的量程 | U＝Ig（R＋Rg） | I＝Ig
量程扩大的倍数 | n＝ | n＝
接入电阻的阻值 | R＝－Rg＝（n－1）Rg | R＝＝
改装后的总内阻 | RV＝Rg＋R＝nRg | RA＝＝
项目 | 改装成电压表 | 改装成电流表
改装原理 | 串联分压 | 并联分流
改装后的量程 | U＝Ig（R＋Rg） | 
量程扩大的倍数 |  | 
接入电阻的阻值 |  | 
改装后的总内阻 | RV＝Rg＋R＝nRg | 

## Slide 9
【例1】 （表头改装成电压表）如图为实验室常用的两个量程的电压表 原理图。当使用O、A两接线柱时，量程为0～3 V；当使用O、B两接线柱 时，量程为0～15 V，已知电流计的内阻Rg＝500 Ω，满偏电流Ig＝100 μA。求分压电阻R1和R2的阻值。
答案：2.95×104 Ω 1.2×105 Ω

## Slide 10
解析：当使用O、A两接线柱时，量程为0～3 V，即当UAO＝3 V时，流过电 流计的电流为Ig，这时在表的内部只有R1与电流计串联，R2不起作用，所 以R1＝－Rg，代入数据得R1＝2.95×104 Ω；当使用O、B两接线柱时， 量程为0～15 V，即当UBO＝15 V时，流过电流计的电流为Ig，这时R1、R2 与电流计串联，所以R2＝－Rg－R1，代入数据得R2＝1.2×105 Ω。

## Slide 11
1. 〔多选〕如图是两个量程的电压表，当使用A、B两个端点时，量程为 0～5 V，当使用A、C两个端点时，量程是0～15 V，已知表头电阻Rg＝300 Ω，满偏电流Ig为1 mA，则（ ）
A. R1＝4.7×103 Ω | B. R1＝5×103 Ω
C. R2＝1×104 Ω | D. R2＝1.5×104 Ω
解析： 由题意知R1＝－Rg＝ Ω－300 Ω＝4 700 Ω，R2＝－Rg －R1＝ Ω－300 Ω－4 700 Ω＝1×104 Ω，故选A、C。
√
√

## Slide 12
【例2】 （表头改装成电流表）如果将满偏电流和内阻分别为Ig＝2 mA、 Rg＝200 Ω的表头分别按如图甲、图乙所示的两种方式改装成双量程的电流 表。则满足题中要求的定值电阻R1、R2、R3、R4的阻值分别为（ ）
A. 4.08 Ω，0.4 Ω，0.41 Ω，3.67 Ω
B. 4.08 Ω，4 Ω，4.1 Ω，3.67 Ω
C. 40.8 Ω，4 Ω，41 Ω，3.67 Ω
D. 4.08 Ω，4 Ω，4.01 Ω，36.7 Ω
√

## Slide 13
解析：按题图甲接法，由并联电路中电流跟电阻成反比，可得R1＝Rg＝ ×200 Ω≈4.08 Ω，R2＝Rg＝×200 Ω≈0.4 Ω。按题 图乙接法，量程为1 A时，R4和Rg串联后与R3并联；量程为0.1 A时，R3和 R4串联后与Rg并联，则有Ig（Rg＋R4）＝（1 A－Ig）R3，IgRg＝（0.1 A－ Ig）（R3＋R4），解得R3≈0.41 Ω，R4≈3.67 Ω。综上，A正确，B、C、D 错误。

## Slide 14
2. 〔多选〕（鲁科版必修第三册P92·T6改编）实验室常用的两个量程的电 流表原理如图所示。当使用O、A两接线柱时，量程为0.6 A；当使用O、B 两接线柱时，量程为3 A。已知电流计的内阻Rg＝25 Ω，满偏电流Ig＝3 mA，分流电阻R1和R2的阻值应为（ ）
A. R1＝ Ω | B. R1＝ Ω
C. R2＝ Ω | D. R2＝ Ω
√
√

## Slide 15
解析： 并联分流电路的特点就是电压相同，在改装的电流表中，各量 程达到满偏电流时，通过“表头”的电流仍为满偏电流。接O、A时，有 IgRg＝（I1－Ig）（R1＋R2）；接O、B时，有Ig（Rg＋R2）＝（I2－Ig）R1， 由于Ig＝0.003 A，Rg＝25 Ω，I1＝0.6 A，I2＝3 A，解得R1＝ Ω，R2＝ Ω。故选A、D。

## Slide 16
方法技巧
关于电表改装的四点理解
（1）电表改装的问题实际上是串、并联电路中电流、电压的计算问题， 只要把表头看成一个电阻Rg即可。
（2）无论表头改装成电压表还是电流表，它的三个参量Ug、Ig、Rg都不 变，通过表头的最大电流并不改变。
（3）由改装后电压表的电阻RV＝R串＋Rg＝nRg可知， 电压表量程越大，其分压电阻R越大，电压表内阻RV越大。
（4）由改装后电流表的内阻RA＝＝可知，电流表的 量程越大，其分流电阻R并越小，电流表的内阻RA越小。

## Slide 17
04
PART
素养培优

## Slide 18
1. 伏安法测电阻时电流表两种接法的比较
比较项目 | 电流表内接法 | 电流表外接法
电路 |  | 
误差来源 | 电流表的分压作用 | 电压表的分流作用
误差分析 | R测＝＝＝Rx＋RA＞Rx | R测＝＝＜Rx
适用情况 | 测大电阻 | 测小电阻
比较项目 | 电流表内接法 | 电流表外接法
电路 |  | 
误差来源 | 电流表的分压作用 | 电压表的分流作用
误差分析 |  | 
适用情况 | 测大电阻 | 测小电阻
伏安法测电阻时电流表的两种接法

## Slide 19
（1）直接比较法：适用于已知Rx的大约值的情况。
当Rx≫RA时，采用内接法，当Rx≪RV时，采用外接法。
（2）比值比较法或临界值法：适用于已知Rx的大约值及RA、RV的情况。
当＜即Rx＞时，用电流表内接法，
当＞即Rx＜时，用电流表外接法，
当Rx＝时，两种接法效果相同，均可选择。
2. 电流表两种接法的选择方法

## Slide 20
（3）试触法：适用于Rx、RV、RA的阻值关系不能确定的情况。
如图所示，把电压表的接线端分别接a、b两点，分别读出电压表、电流表 的示数U1、I1和U2、I2：
①若电流表的示数变化明显，即＞，说明电压表的分流 对电路影响大，表明Rx较大，应选用电流表内接法。
②若电压表的示数变化明显，即＜，说明电流表的分压 对电路影响大，表明Rx较小，应选用电流表外接法。

## Slide 21
【典例】 〔多选〕（2025·云南腾冲期末）如图所示，M、N间电压恒 定，当开关S接通a点时，电压表示数为10 V，电流表示数为0.2 A；当开关 S接通b点时，电压表示数为12 V，电流表示数为0.15 A，由此可知（ ）
A. S接在a点时的测量值较准确
B. S接在b点时的测量值较准确
C. Rx的真实值是70 Ω
D. 电流表的内阻是20 Ω
√
√

## Slide 22
解析：S接a和接b时，比较两次测量，电压表ΔU＝2 V，＝0.2，ΔI＝ 0.05 A，＝0.25，即电流表的示数变化较大，这说明电压表的分流较 大，因此接b点时，采用电流表内接法测电阻误差较小。设M、N间的电压 为U，电流表的内阻为RA，由题意得U＝12 V，则有：S接a时，U＝U1＋ I1RA，即12 V＝10 V＋RA×0.2 A，S接b时，U＝I2（Rx＋RA），即12 V＝ （Rx＋RA）×0.15 A，联立解得Rx＝70 Ω，RA＝10 Ω，B、C正确。

## Slide 23
05
PART
随堂演练 教师独具

## Slide 24
1. （电压表的改装）〔多选〕如图所示是有两个量程的电压表，当使用 a、b两个端点时，量程为0～10 V，当使用a、c两个端点时，量程为0～100 V。已知电流表的内阻Rg＝500 Ω，满偏电流Ig为1 mA，则电阻R1、R2的值 为（ ）
A. R1＝9.5×103 Ω | B. R1＝9×104 Ω
C. R2＝9×104 Ω | D. R2＝9.5×103 Ω
√
√

## Slide 25
解析：当使用a、b两个端点时，接10 V电压，电流表满偏，即电流为满偏电流。根据串联电路规律，有Ig（Rg＋R1）＝10 V，解得R1＝9.5×103 Ω，故A正确，B错误；同理，当使用a、c两端点时，接100 V电压，电流表满偏，有Ig（Rg＋R1＋R2）＝100 V，解得R2＝9×104 Ω，故C正确，D错误。

## Slide 26
2. （电流表的改装）（2025·广东佛山期中）如图所示，将表头和定值电 阻R1并联后改装为新的电表，经过测试得知改装后的电表测量值略偏小。 为了校准改装后的电表，下列说法正确的是（ ）
A. 改装后的电表是电流表，可以将一个阻值合适的电阻与 R1串联进行校准
B. 改装后的电表是电流表，可以将一个阻值合适的电阻与 R1并联进行校准
C. 改装后的电表是电压表，可以将一个阻值合适的电阻与R1串联进行校准
D. 改装后的电表是电压表，可以将一个阻值合适的电阻与R1并联进行校准
√

## Slide 27
解析：表头与R1并联，改装后的电表为大量程的电流表，改装后电表测量值略偏小，即流过R1的电流偏大，即电阻R1的阻值偏小，因此可以将一个阻值合适的电阻与R1串联进行校准，如果并联一个电阻，则并联后的总电阻更小，所以不能采用并联。故选A。

## Slide 28
3. （两挡电表的改装）某小组用微安表头（量程100 μA内阻900 Ω）改装 成一个量程为1 mA和一个量程为3 V的两挡电表，如图所示，电阻箱R1和 电阻箱R2可以根据需要调节。根据上述要求，下列说法正确的是（ ）
A. a为电压挡
B. R1的阻值为90 Ω
C. R2的阻值为2 910 Ω
D. 用b挡时电表的内阻为30 kΩ
√

## Slide 29
解析： 用a挡时，表头与电阻并联，将表头改装成电流表，故A错误； 改装的电流表量程为1 mA，扩成了满偏电流的10倍，根据并联电路电流与 电阻规律可知，R1应为表头内阻的，即R1＝100 Ω，故B错误；微安表头 （量程100 μA内阻900 Ω）改装成一个量程为1 mA的电流表，其内阻R＝ Ω＝90 Ω，接b挡时，是将1 mA的电流表改装成电压表，改装的电 压表量程是表头满偏电压0.09 V的倍，故电压表总内阻为1 mA电流表 内阻90 Ω的倍，故RV＝3 000 Ω，则R2＝2 910 Ω，故C正确，D错误。

## Slide 30
4. （伏安法测电阻）如图所示，用电流表和电压表测量电阻Rx的阻值，c 端与b端相连时，电流表示数为4.60 mA，电压表示数为2.50 V，c端与a端 相连时，电流表示数为5.20 mA，电压表示数为2.30 V，比较这两次结 果，下列说法正确的是（ ）
A. 电阻的真实值更接近543 Ω，且大于543 Ω
B. 电阻的真实值更接近543 Ω，且小于543 Ω
C. 电阻的真实值更接近442 Ω，且大于442 Ω
D. 电阻的真实值更接近442 Ω，且小于442 Ω
√

## Slide 31
解析：比较两次的电压表读数，可知ΔU＝0.20 V，则＝＝0.08；电流表示数变化ΔI＝0.60 mA，则＝≈0.13，可见＞，即电流变化明显一些，可见电压表内阻带来的影响比电流表内阻带来的影响大，故应采用内接法，Rx＝≈543 Ω，此法测量值偏大，因此选项B正确。

## Slide 32
06
PART
课时作业

## Slide 33
知识点一 电压表的改装
1. （2025·浙江浙东北联盟期中）如图所示双量程电压表的内部电路图， 当使用A、B两个端点时，量程为0～3 V；当使用A、C两个端点时，量程 为0～15 V；已知表头的内阻Rg为400 Ω，满偏电流Ig为1 mA，则电阻R1、 R2的值（ ）
A. R1＝2 600 Ω、R2＝12 000 Ω
B. R1＝3 000 Ω、R2＝15 000 Ω
C. R1＝260 Ω、R2＝1 200 Ω
D. R1＝300 Ω、R2＝1 500 Ω
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 34
解析： 当使用A、B端时，根据欧姆定律得Ig（R1＋Rg）＝UAB，同 理，当使用A、C端时，则有Ig（R1＋Rg＋R2）＝UAC，代入数据解得R1＝2 600 Ω，R2＝12 000 Ω，故选A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 35
2. （2025·北京昌平区期末）某同学将内阻Rg＝20 Ω、满偏电流Ig＝5 mA 的毫安表改装成一个量程为3 V的电压表，改装完成后进行电压测量时， 毫安表指针位置如图所示。下列说法正确的是（ ）
A. 改装时应在毫安表上串联一个580 Ω的电阻
B. 改装时应在毫安表上并联一个580 Ω的电阻
C. 图中表示测量的电压为3.0 V
D. 图中表示测量的电压为0.06 V
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 36
解析：改装电压表需要串联一个电阻，所串联的电阻阻值为R＝ ＝580 Ω，A正确，B错误；电压表改装后的量程为3 V，表盘一共50格，则一格表示0.06 V，指针指在30格的位置，读数为 30×0.06 V＝1.80 V，C、D错误。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 37
知识点二 电流表的改装
3. （2025·陕西汉中月考）一电流表的满偏电流Ig＝30 mA，内电阻Rg＝95 Ω，要把它改装成一个量程为0.6 A的电流表，应在电流表上（ ）
A. 串联一个5.00 Ω的电阻
B. 并联一个5.00 Ω的电阻
C. 串联一个4.75 Ω的电阻
D. 并联一个4.75 Ω的电阻
解析：把该电流表改装成一个量程为0.6 A的电流表，需要并联分流电 阻，电阻阻值为R＝＝ Ω＝5.00 Ω，故B正确。
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 38
4. （2025·河北张家口期中）如图所示为双量程电流表的内部结构，由表 头和定值电阻R1、R2组成，表头的满偏电流Ig＝2 mA，内阻Rg＝100 Ω， 定值电阻R1＝20 Ω，R2＝30 Ω。则A接线柱对应的量程为（ ）
A. 4 mA | B. 6 mA
C. 13 mA | D. 15 mA
解析：当接A接线柱时表头与R2串联后再与R1并联，故R1的电流与表 头的电流关系为Ig（Rg＋R2）＝I1R1，代入数据解得I1＝13 mA，A接线柱 对应的量程为I＝I1＋Ig＝15 mA，故选D。
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 39
5. （2025·浙江金华联考）如图所示，用内阻为110 Ω、满偏电流为50 mA 的表头改装成量程为0～0.6 A和0～3 A的双量程电流表，接线柱a为公共 接线柱。下列说法正确的是（ ）
A. 0～3 A量程电流表内阻比0～0.6 A量程内阻大
B. 用a、b两个接线柱时电流表的量程为0～3 A
C. R1＝4 Ω
D. R1＋R2＝12 Ω
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 40
解析：根据电路可知用a、b和a、c接线柱时电流表的量程分别为Ib＝Ig ＋，Ic＝Ig＋，则有Ib＞Ic，所以用a、b两个接线柱时电 流表的量程为0～3 A，用a、c两个接线柱时电流表的量程为0～0.6 A，将 数据代入可解得R1＝2 Ω，R2＝8 Ω，则有R1＋R2＝10 Ω，B正确，C、D错 误；0～3 A量程电流表内阻为RA＝＝ Ω＝ Ω， 0～0.6 A量程电流表内阻为RA'＝＝ Ω＝ Ω， 可知0～3 A量程电表内阻比0～0.6 A量程内阻小，A错误。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 41
知识点三 伏安法测电阻中电流表的两种接法
6. 在“用伏安法测电阻”的实验中，测量电路中电表的连接方式如图甲或 乙所示，把电压表读数和电流表读数的比值作为电阻的测量值，考虑到实 际电表内阻对测量的影响，两种连接方式都存在系统误差。下列判断正确 的是（ ）
A. 若采用图甲，误差是由电压表分流引起的
B. 若采用图甲，电阻的测量值小于真实值
C. 若采用图乙，误差是由电流表分压引起的
D. 若采用图乙，电阻的测量值小于真实值
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 42
解析： 若采用题图甲，电压表测量的是待测电阻和电流表串联后两端 的电压，误差是由电流表分压引起的，电压的测量值偏大，根据欧姆定律 可知电阻的测量值大于真实值，故A、B错误；若采用题图乙，电流表测 量的是通过电压表和待测电阻的电流之和，误差是由电压表分流引起的， 电流的测量值大于真实值，根据欧姆定律可知电阻的测量值小于真实值， 故C错误，D正确。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 43
7. 为测量某电阻R的阻值，分别连接成如图所示的甲、乙两电路，在甲电 路中电压表和电流表的示数分别为12 V、0.15 A，乙电路中两电表示数分 别为10 V和0.20 A，为了减少测量误差，下列说法正确的是（ ）
A. 应选用甲电路，其真实值小于80 Ω
B. 应选用乙电路，其真实值大于50 Ω
C. 应选用甲电路，其真实值大于80 Ω
D. 应选用乙电路，其真实值小于50 Ω
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 44
解析：由题意可知，题图甲中，电流测量是准确的，题图乙中电压测 量是准确的，两图中电流表示数变化量大小为ΔI＝0.20 A－0.15 A＝0.05 A，电压表示数变化量大小为ΔU＝12 V－10 V＝2 V，由于＝＝＞ ＝，所以两种接法中电流表示数变化较大，电压表示数变化较小，说明 电压表的分流效果较大，故采用电流表内接法误差较小，即题图甲误差较 小，测得数据R＝＝ Ω＝80 Ω，因测量值是电流表与R串联的阻值， 所以待测电阻真实值比80 Ω小。故选A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 45
8. （2025·浙江衢州联考）如图所示，甲、乙两表都是由一个灵敏电流计 G和一个变阻器R组成的，已知灵敏电流计的满偏电流Ig＝1 mA，内电阻 Rg＝200 Ω，用它们改装成量程更大的电流表和电压表，则下列说法正确 的是（ ）
A. 甲表是电压表，R越小，量程越大
B. 乙表是电流表，R越大，量程越大
C. 甲表改装成量程为0.6 A的电流表，则R＝0.5 Ω
D. 乙表改装成量程为3 V的电压表，则R＝2 800 Ω
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 46
解析：甲表由一个灵敏电流计和一个变阻器并联，利用并联电阻的分 流，改装成电流表，电流表的量程为I＝Ig＋可知，R越小，量程越大， A错误；乙表由一个灵敏电流计和一个变阻器串联，利用串联电阻的分 压，改装成电压表，电压表的量程为U＝Ig（Rg＋R），可知R越大，量程 越大，B错误；根据I＝Ig＋，解得R≈0.33 Ω，C错误；根据U＝Ig（Rg ＋R），解得R＝2 800 Ω，D正确。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 47
9.
〔多选〕如图所示，将一只满偏电流为1 mA、内阻为900 Ω的表头改装成测电流、电压两用的电表，已知R1＝100 Ω，R2＝210 Ω。下列说法正确的是（ ）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 48
A. 接O、a两端是电流表，量程为0～10 mA
B. 接O、b两端是电压表，量程为0～3 V
C. 接O、a两端是电流表，量程为0～60 mA
D. 接O、b两端是电压表，量程为0～15 V
解析：由电路图可知，接O、a两端时，表头G与R1并联，是电流 表，量程为I＝Ig＋＝10 mA，故A正确，C错误；由题电路图可知，接 O、b两端时，表头G与R1并联后再与R2串联，是电压表，其量程为U＝ I＝3 V，故B正确，D错误。
√
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 49
10. 如图所示，电流表A的量程为0～0.6 A，内阻为 1 Ω，R1＝0.5 Ω，R2 ＝2 Ω，则下列分析正确的是（ ）
A. 将接线柱1、2接入电路时，接线柱1、2间最大电流为1.2 A
B. 将接线柱1、2接入电路时，接线柱1、2间最大电流为0.9 A
C. 将接线柱1、3接入电路时，接线柱1、3间最大电压为1.8 V
D. 将接线柱1、3接入电路时，接线柱1、3间最大电压为4.2 V
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 50
解析：当接线柱1、2接入电路时，是在电流表上并联一个定值电阻， 所以改装成了大量程电流表，改装后的量程为I＝＋IA＝A ＝1.8 A，即接线柱1、2间最大电流为1.8 A，故A、B错误；当接线柱1、3 接入电路时，在原有改装电流表基础上串联一个定值电阻，所以改装成了 一个大量程电压表，改装后的量程为U＝IArA＋IR2＝（0.6×1＋1.8×2） V＝4.2 V，即接线柱1、3间最大电压为4.2 V，故C错误，D正确。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 51
11. （2025·浙江湖州期末）如图所示，甲、乙为电表的接线柱面板图，图 中①～⑥为接线柱，共有4个量程。下列说法正确的是（ ）
A. 甲图是电压表的接线柱面板图
B. 若图乙中Rg为100 Ω，则量程4是量程3的5倍
C. 若图甲中量程1为0.6 A，则量程2为2 A
D. 使用图甲中①和③两个接线柱进行测量时发现测量值偏小，可以在这 两个接线柱间并联一个大电阻进行调节
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 52
解析： 题图甲中电流表与电阻并联，是电流表的接线柱面板图，A错 误；题图乙中量程3的量程为U3＝Ig（100＋2 900）＝3 000Ig，量程4的量 程为U3＝Ig（100＋2 900＋12 000）＝15 000Ig，所以量程4是量程3的5倍， B正确；若题图甲中量程1为0.6 A，则I1＝Ig＋＝0.6 A，量程 2为I2＝Ig＋≈3 A，C错误；使用题图甲中①和③两个接 线柱进行测量时发现测量值偏小，可以在这两个接线柱间串联一个小电阻 进行调节，D错误。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 53
12. 〔多选〕如图所示，四个相同的表头分别改装成两个电流表和两个电 压表。电流表A1的量程大于A2的量程，电压表V1的量程大于V2的量程，把 它们按图接入电路，则（ ）
A. 电流表A1的读数大于电流表A2的读数
B. 电流表A1的偏转角小于电流表A2的偏转角
C. 电压表V1的读数等于电压表V2的读数
D. 电压表V1的偏转角等于电压表V2的偏转角
√
√
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 54
解析： 由题图可知，两电流表并联，故两电流表两端的电压相等， 两表由相同的电流表改装而成，而将电流表扩大量程时需并联一小电阻， 故相当于四个电阻并联，两表头中电流相同，两表的偏转角度相同，而电 流表A1的量程大于A2的量程，故电流表A1的内阻小于A2的内阻，故A1中的 电流要大于A2中的电流，A1的读数比A2的读数大，故A正确，B错误；两 电压表串联，故通过两表的电流相等，电压表V1的量程大于V2的量程，则 V1的电阻大于V2的电阻，V1的读数比V2的读数大，通过表头的电流相等， 表头指针的偏转角度相等，即电压表V1的偏转角度等于电压表V2的偏转角 度，故D正确，C错误。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 55
THANKS
演示完毕 感谢观看